П Р О Г Р А М М А

ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «С» НА КАТЕГОРИЮ «D»

(дополнение к Примерной программе переподготовки водителей транспортных средств категории «С» на категорию «D»)

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ШКОЛАХ) РОСТО (ДОСААФ)

Москва, 2009 г.

Настоящая Программа переподготовки военных водителей транспортных средств категории «C» на категорию «D» (дополнение к Примерной программе переподготовки водителей транспортных средств категории «C» на категорию «D», введенной в действие приказом Минобрнауки России от 20 января 2009 г. № 6) в образовательных учреждениях РОСТО (ДОСААФ) разработана Главным автобронетанковым управлением Министерства обороны Российской Федерации и соответствует квалификационным требованиям к водителям транспортных средств для Вооруженных Сил Российской Федерации (ВУС – 845).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая Программа предназначена для подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы по военно-учетной специальности «водитель транспортных средств категории «D» (ВУС – 845).

Настоящая Программа является дополнением к Примерной программе переподготовки водителей транспортных средств категории «C» на категорию «D», введенной в действие приказом Минобрнауки России от 20 января 2009 г. № 6 (далее – Примерная программа).

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» обучению по Программе подлежат граждане мужского пола, , достигшие возраста 20-ти летнего возраста, подлежащие очередному призыву на военную службу, имеющие водительское удостоверение на право управление транспортными средствами категории «C», годные по состоянию здоровья, физическому развитию, морально-психологическим качествам и имеющие профессиональную пригодность не ниже III категории.

Изучение вопросов Программы подготовки военного водителя осуществляется одновременно с изучением одноименных разделов и тем Примерной программы в соответствии со структурно-логической схемой изучения предмета.

Настоящая Программа - обязательный документ для выполнения всеми образовательными учреждениями, имеющими лицензию на данный вид деятельности по переподготовке военных водителей транспортных средств категории «C» на категорию «D».

Указанная в Программе последовательность изучения тем может быть изменена решением педагогического совета образовательного учреждения, при условии, что Программа будет выполнена полностью.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Военный водитель транспортного средства категории «D» по окончанию обучения дополнительно к требования к результатам освоения Примерной программы должен знать:

основные положения по организации эксплуатации автомобильной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации;

обязанности военного водителя;

тактико-технические характеристики изучаемых транспортных средств, расположение, назначение, устройство, принцип действия основных агрегатов и узлов, требования, определяющие безопасность движения (эксплуатации) транспортного средства;

периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию, основные регулировочные данные. Назначение и правила пользования водительским инструментом и принадлежностями. Признаки и причины неисправностей агрегатов (узлов, приборов) транспортных средств, возникающих при их эксплуатации и способы их устранения;

марки и свойства, применяемых на транспортных средствах горюче-смазочных материалов. Способы экономии горюче-смазочных материалов, увеличения сроков службы (эксплуатации) шин и аккумуляторных батарей;

способы и порядок пуска двигателя при низких температурах окружающего воздуха;

общие требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании транспортных средств, охраны окружающей среды;

правила пользования средствами повышенной проходимости;

порядок оформления путевого листа.

Военный водитель транспортного средства категории «D» по окончанию обучения дополнительно к требования к результатам освоения Примерной программы должен уметь:

выполнять работы по контрольному осмотру транспортного средства перед выездом и в пути, ежедневному техническому обслуживанию, устранять мелкие эксплуатационные неисправности, не требующие разборки механизмов и агрегатов, а также совместно со специалистами и под их руководством выполнять работы по ТО-1, ТО-2 и сезонному техническому обслуживанию;

готовить к пуску и пускать двигатель транспортного средства при низких температурах окружающего воздуха;

готовить транспортное средство к преодолению сложных участков местности.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Организация обучения должна обеспечивать высокое качество подготовки специалистов по военно-учетной специальности «водитель транспортного средства категории «D» для успешного выполнения ими обязанностей при прохождении воинской службы.

Учебные взвода по подготовке водителей транспортных средств создаются численностью до 30 человек.

2. Обучение проводится по дополнительным требованиям Министерства обороны Российской Федерации к подготовке специалистов по военно-учетной специальности.

Учебный процесс организуется в один или несколько потоков (в одну или несколько смен) с учетом своевременного выполнения плановых заданий, равномерного распределения учебной нагрузки между преподавателями и мастерами производственного обучения, наиболее рационального и эффективного использования имеющейся учебно-материальной базы.

3. Основными видами обучения водителей транспортных средств являются теоретические и практические занятия. При этом все занятия должны проводиться в логическом сочетании, способствуя формированию у обучаемых знаний, умений и навыков, необходимых военному водителю.

4. Теоретические занятия по каждому предмету (теме) должны планироваться, как правило, не более 2-х часов в день, практические занятия - 4 - 6 часов.

Продолжение одного часа теоретических (практических) занятий - 45 мин.

5. Обучение водителей транспортных средств для Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов осуществляется на пассажирских автобусах ПАЗ-3205 (и их модификациях), ПАЗ-4230 (и их модификациях), ЛАЗ-695 (и их модификациях), ЛиАЗ-5256 (и их модификациях). Дополнительно могут изучаться особенности устройства и эксплуатации вахтовых машин НЗАС-3964, НЗАС-4951, НЗАС-4302, ВМ-131 и других автомобилей, оборудованных для перевозки личного состава.

6. Для проведения теоретических занятий оборудуется специализированный кабинет по устройству и техническому обслуживанию транспортных средств, эксплуатации транспортных средств и организации пассажирских перевозок.

Практическое обучение по предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» проводится на учебном транспортном средстве.

7. Теоретические занятия проводятся в составе учебного взвода преподавателем, практические занятия проводятся в составе учебного взвода (отделений, бригад) преподавателем и мастером производственного обучения вождению.

8. По завершении обучения военно-экзаменационная комиссия проводит итоговую аттестацию. В дополнение к практическому экзамену по управлению транспортным средством, предусмотренному Примерной программой, проводится экзамен по предмету "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств".

9. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом по установленной форме.

10. К итоговой аттестации допускаются граждане, прошедшие полный курс обучения.

11. Курсантам, успешно сдавшим экзамены, выдается свидетельство о прохождении обучения установленного образца.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ категории «С» на категорию «D»

| № п/п | Предмет | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | теоретические занятия | практические занятия |
| 1. | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств | 36 | 18 | 18 |
|  | Итого: | 36 | 18 | 18 |
|  | Экзамен: |  |  |  |
| 1. | Устройство и техническое обслуживание транспортных средств. | 4 | 4 |  |
|  | Всего: | 40 | 22 | 18 |

подготовка по предмету

«УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Задачи обучения:

1. Изучить особенности устройства и работы агрегатов, механизмов, систем, приборов изучаемых транспортных средств.

2. Научить обучаемых практическим навыкам самостоятельного проведения работ по  подготовке транспортного средства к выходу в рейс, техническому обслуживанию, обнаружению и устранению мелких эксплуатационных неисправностей.

Методические указания:

Содержание занятий по каждой теме предмета должно тесно увязываться с квалификационными требованиями к водителю военной автомобильной техники и перечнем работ и операций по техническому обслуживанию военной автомобильной техники, обязательных для выполнения каждым курсантом (приложение № 1 к настоящей Программе).

Практические занятия по техническому обслуживанию транспортного средства предназначены для закрепления теоретических знаний и подготовки обучаемых к самостоятельному выполнению работ по техобслуживанию.

Темы программы являются дополнением к содержанию тематического плана предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» Примерной программы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

(дополнение к Примерному тематическому плану предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» Примерной программы переподготовки водителей транспортных средств категории «С»

на категорию «D», 2009 года)

| № темы | Наименование разделов и тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | теорети-ческие занятия | практи-ческие занятия |
|  | Раздел 1. Устройство транспортных средств |  |  |  |
| 1. | Общее устройство транспортного средства | 8 | 2 | 6 |
| 2. | Общее устройство и работа двигателя | 6 | 2 | 4 |
| 3. | Источники и потребители электроэнергии | 2 |  | 2 |
| 4. | Устройство, назначение и работа трансмиссии | 8 | 2 | 6 |
| 5. | Кузов и ходовая часть | 2 | 2 |  |
| 6. | Тормозная система | 2 | 2 |  |
| 7. | Рулевое управление | 2 | 2 |  |
|  | Итого по разделу | 30 | 12 | 18 |
|  | Раздел 2. Техническое обслуживание |  |  |  |
| 9. | Виды и периодичность технического обслуживания | 6 | 6 |  |
|  | Итого по разделу | 6 | 6 |  |
|  | Всего по разделам | 36 | 18 | 18 |

ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА

«УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (дополнение к Примерной программе предмета «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств» Примерной программы переподготовки водителей транспортных средств категории «С»

на категорию «D», 2009 года)

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Тема 1. Общее устройство транспортного средства

Занятие - 2 часа (теоретическое). Военная автомобильная техника Вооружённых Сил Российской Федерации.

Классификация военной автомобильной техники. Условия и особенности использования военной автомобильной техники в мирное и военное время. Подготовка военной автомобильной техники к использованию по назначению. Порядок приёмки, ввода машины в строй и передачи водителю. Регистрационные и опознавательные знаки. Комплект водительского инструмента, принадлежностей и индивидуальный комплект запасных частей.  Дополнительное снаряжение. Обкатка машин. Обязанности военного водителя. Контрольный осмотр (КО) и ежедневное техническое обслуживание (ЕТО).

Занятие - 2 часа (практическое). Общее устройство изучаемых транспортных средств.

Размещение, крепление и взаимодействие основных агрегатов и узлов изучаемых транспортных средств. Ознакомление с органами управления и КИП. Средства информационного обеспечения водителя. Системы обеспечения автоматизации управления. Системы обеспечения комфортных условий в салоне. Назначение и правила пользования комплектом водительского инструмента.

Занятие - 4 часа (практическое). Контрольный осмотр (КО) и ежедневное техническое обслуживание (ЕТО).

Выполнение работ по контрольному осмотру изучаемых транспортных средств перед выходом из парка, в пути, при ежедневном техническом обслуживании.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Контрольный осмотр перед выходом из парка.

Контрольный осмотр в пути.

Ежедневное техническое обслуживание.

Тема 2. Общее устройство и работа двигателя

Занятие - 2 часа (теоретическое). Объём  работ по техническому обслуживанию механизмов и систем двигателя.

Работы, выполняемые при техническом обслуживании: кривошипно-шатунного механизма, механизма газораспределения, систем охлаждения, смазки и питании.

При проведении практических занятий, предусмотренных Примерной программой по данной теме выполняются работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Заполнение системы охлаждения жидкостью и её слив.

Замена приводных ремней.

Занятие - 2 часа (практическое). Техническое обслуживание системы смазки.

Размещение деталей и узлов систем смазки изучаемых транспортных средств. Техническое обслуживание системы смазки.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Очистка масляного фильтра (центрифуги).

Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя.

Включение масляного радиатора.

Очистка системы вентиляции картера.

Занятие - 2 часа (практическое). Техническое обслуживание систем питания топливом двигателей различного типа.

Размещение деталей и узлов систем питания топливом карбюраторных и дизельных двигателей изучаемых транспортных средств. Обслуживание систем питания топливом.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Промывка фильтров очистки топлива.

Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя.

Слив отстоя из топливных фильтров.

Обслуживание воздушного фильтра.

Тема 3. Источники и потребители электроэнергии

Занятие - 2 часа (практическое). Техническое обслуживание аккумуляторных батарей.

Техническое обслуживание аккумуляторных батарей.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Установка АКБ на транспортное средство.

Определение степени заряженности АКБ по плотности электролита.

Проверка уровня электролита в АКБ.

Тема 4. Трансмиссия

Занятие - 2 часа (теоретическое). Объём  работ по техническому обслуживанию трансмиссии.

Работы, выполняемые при техническом обслуживании трансмиссии.

Занятие - 2 часа (практическое). Техническое обслуживание сцеплений изучаемых транспортных средств.

Техническое обслуживание сцеплений и их приводов управления.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления.

Занятие - 4 часа (практическое). Техническое обслуживание агрегатов трансмиссии изучаемых транспортных средств.

Техническое обслуживание коробок передач, их приводов управления. Техническое обслуживание автоматических коробок передач, гидротрансформаторов, их приводов управления. Техническое обслуживание карданных передач и ведущих мостов изучаемых транспортных средств.

Работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Проверка уровня масла в картерах агрегатов трансмиссии.

Тема 5. Кузов и ходовая часть

Занятие - 2 часа (теоретическое). Объём  работ по техническому обслуживанию кузова и ходовой части.

Работы, выполняемые при техническом обслуживании кузова и ходовой части.

При проведении практических занятий, предусмотренных Примерной программой по данной теме выполняются работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Замена  колеса.

Снятие и установка запасного колеса.

Тема 6. Тормозная система

Занятие - 2 часа (теоретическое). Объём  работ по техн. обслуживанию тормозной системы.

Работы, выполняемые при техническом обслуживании тормозной системы.

При проведении практических занятий, предусмотренных Примерной программой по данной теме выполняются работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза.

Удаление конденсата из пневмосистемы тормозов.

Частичная регулировка колёсного тормоза.

Тема 7. Рулевое управление

Занятие - 2 часа (теоретическое). Объём  работ по техническому обслуживанию рулевого управления.

Работы, выполняемые при техническом обслуживании рулевого управления.

При проведении практических занятий, предусмотренных Примерной программой по данной теме выполняются работы и операции, обязательные для выполнения каждым курсантом:

Проверка уровня масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления.

Проверка величины свободного хода рулевого колеса.

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Тема 9. Виды и периодичность технического обслуживания

Занятие - 2 часа (теоретическое). Организация эксплуатации автомобильной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации.

Боеготовность машин, исправность и надежность. Деление машин на типы и группы эксплуатации. Порядок использования автомобильной техники. Происшествия с автомобильной техникой и мероприятия по их предупреждению.

Занятие - 2 часа (теоретическое). Эксплуатации военной автомобильной техники в сложных условиях.

Эксплуатация автомобильной техники в условиях низких температур. Эксплуатация автомобильной техники в горных и песчано-пустынных районах. Средства повышения проходимости автомобильной техники.

Занятие - 2 часа (теоретическое). Парки воинских частей и организация внутренней службы в них.

Основные виды парков. Элементы постоянного парка. Технологический процесс технического обслуживания автомобильной техники в постоянных парках. Внутренний порядок в парке. Порядок выхода и возвращения автомобилей. Порядок оформления путевого листа. Особенности оборудования полевых парков. Подвижные средства технического обслуживания и ремонта автомобильной техники.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И   ОПЕРАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  ВОЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАЖДЫМ КУРСАНТОМ

- Контрольный осмотр автомобиля.

- Ежедневное техническое обслуживание.

- Заполнение системы охлаждения жидкостью и её слив.

- Замена приводных ремней.

- Очистка масляного фильтра (центрифуги).

- Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя.

- Включение масляного радиатора.

- Очистка системы вентиляции картера.

- Промывка фильтров очистки топлива.

- Удаление воздуха из системы питания дизельного двигателя.

- Слив отстоя из топливных фильтров.

- Обслуживание воздушного фильтра.

- Определение степени заряженности АКБ по плотности электролита.

- Проверка уровня электролита в АКБ.

- Установка АКБ на транспортное средство.

- Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления.

- Проверка уровня масла в картерах агрегатов трансмиссии.

- Замена колеса.

- Снятие и установка запасного колеса.

- Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза.

- Удаление конденсата из пневмосистемы тормозов.

- Частичная регулировка колёсного тормоза.

- Проверка уровня масла в бачке насоса гидроусилителя рулевого управления.

24.Проверка величины свободного хода рулевого колеса.